## Slide 1: estos Expert Partner Certification Training
estos Partner Program 2016

## Slide 2: Prerequisiti necessari
Conoscenze base installazione di ProCall Enterprise (Server e Client) e MetaDirectory.
Skill intermedie ICT, conoscenza intermedia dei sistemi operativi Windows e conoscenze base linguaggi web HTML/JavaScript.

## Slide 3: estos Expert Partner training - Agenda

## Slide 4: Agenda Day 1
Computer Telephony Integration (CTI) con ProCall Enterprise e ECSTA
• Microsoft TAPI, CSTA e CTI
• Versioni ECSTA: Panoramica e differenze
• Servizi Cloud / ECSTA for SIP Phones (uaCSTA)
• MultiSite e MultiVendor
• Connettività siti multipli - Multiline TAPI Driver
Esempio di installazione ECSTA
• Installazione
• Attivazione ECSTA
• Ubicazione ed Espressioni Regolari
• Multi Istanza
Messa in opera ProCall 5 Enterprise - UCServer
• Installazione e Licensing
• Database Microsoft Access e Microsoft SQL Server
• Amministrazione utenti locale e di dominio (Microsoft Active Directory)
• Configurazione Permessi

## Slide 5: Agenda Day 2
CEBP: Accenni di importazione Rubriche
Installazione e configurazione base MetaDirectory
Importazione rubriche CSV e SQL
CEBP: Personalizzazione interfacce client ProCall Enterprise
• Modalità locale (editing XSLT)
• Modalità centralizzata (scripting HTML/JavaScript)
• Addestramento documentazione / Prove di modifica
• Esempi di integrazione / Progetti eseguiti
CEBP: Aspetti approfonditi MetaDirectory
• Analisi funzionalità avanzate
• Scenari di esempio
• Interfacce Web / Interfacce per telefoni tramite LDAP(s)/HTTP(s)
• Tweaks di configurazione
Addons
• ProCall Analytics 2.0
• UCWebService (per client OSX e iOS/Android)
• ProCall LiveChat!

## Slide 6: Agenda Day 3
Troubleshooting
Casistiche comuni, problem solving
Come rapportarsi con il supporto tecnico (log, updates, etc)
Manutenzione
• Aggiornamento installazioni
• Procedure di Migrazione (configurazioni e licensing)
• Attivazione licenze
Q & A (30 mins)
Test di certificazione

## Slide 7: TAPI, CTI e ECSTA

## Slide 8: TAPI – Breve introduzione storica
TAPI (Telephony Application Programming Interface) venne introdotto per la prima volta nel 1993 come risultato di una joint venture tra Microsoft e Intel. La prima versione, la 1.3, fu disponibile per la prima volta (in versione 16bit) all’interno di Windows 3.1
Nel 1995 Windows 95 incluse il supporto TAPI (1.4) a 32bit
La vera maturità del protocollo arrivò con TAPI 2.0 introdotto all’interno di Windows NT 4.0. Esso introdusse la varietà e la completezza di operazioni telefoniche che utilizziamo tutt’oggi.
Nel 1997 venne introdotta la versione 2.1 (Windows 95 e NT/2000)
Nel 2001, con Windows XP/2003 venne introdotta la più recente release della famiglia 2.x, la 2.2, utilizzata attualmente dalle applicazioni TAPI compliant come estos ProCall Enterprise o estos CallControlGateway

## Slide 9: TAPI 2.x e 3.x - differenze
Nel 1999, insieme a Windows 2000, venne introdotta la versione 3.0 di TAPI. Il cui supporto da parte di Microsoft, in realtà, è già cessato.
Un errore comune, in fase presale, è quello di considerare TAPI 3.x come una versione più recente di TAPI 2.x. In realtà si tratta di due protocolli differenti
TAPI 2.x è scritto in C++
TAPI 3.x utilizza oggetti COM e non ha alcun supporto .NET
È più semplice considerare TAPI 3.x come un layer di astrazione di TAPI 2.x.
ProCall Enterprise e Call Control Gateway utilizzano
unicamente lo standard tapi 2.x.

## Slide 10: TSP – estos ECSTA e Vendor
La componente fondamentale per un progetto UC/CTI è il TSP (TAPI Service Provider) o, più comunemente chiamato Driver TAPI.
Nello scenario eterogeneo del mondo PBX esistono due scenari di disponibilità di detta componente:
Il Vendor produce un TSP per i suoi PBX
Il Vendor NON produce un TSP per i suoi PBX

## Slide 11: TSP – TSP del Vendor
Alcuni Vendor che forniscono il TSP sono, ad esempio
Innovaphone
Selta
NEC
Cisco (Call Manager)
Avaya (IP Office)
Le politiche di unlock sono le più diverse, solitamente abbiamo:
TSP e CTI gratuite (es. Innovaphone)
Sblocco licenza lato PBX a fronte di una fee una tantum (es. Avaya)
Sblocco licenza lato PBX a taglio di utenza
In ogni caso, è necessario rivolgersi al canale autorizzato (distributori, reseller) per l’acquisto delle eventuali licenze e la fornitura dei pacchetti software (noi non siamo autorizzati a distribuire TSP di terze parti)

## Slide 12: TSP – estos ECSTA
Alcuni Vendor che, al contrario, non forniscono il TSP sono, ad esempio
Alcatel
Unify (ex Siemens)
Avaya (ACM)
Mitel
Aastra (ex Ericsson ed ex Matra)
Cisco (Call Manager Express)
Panasonic
Le politiche di unlock anche qui sono le più diverse, solitamente abbiamo:
CTI gratuite (es. Unify, eccetto OpenScape Business)
Sblocco licenza lato PBX a fronte di una fee una tantum (es. Alcatel OXO, Panasonic)
Sblocco licenza lato PBX a taglio di utenza (es. Alcatel OXE)
In ogni caso, è necessario rivolgersi al canale autorizzato (distributori, reseller) per l’acquisto delle eventuali licenze.

## Slide 13: TSP – estos ECSTA per i PBX e per i Telefoni SIP
Normalmente i TSP prevedono una connessione Server <-> PBX
C’è un’eccezione, ECSTA for SIP Phones.
ECSTA for SIP Phones è composto da:
Un server uaCSTA (user assisted CSTA) su cui i telefoni SIP si registrano
Una componente TSP che interfaccia tale Server con lo strato TAPI
Attualmente sono compatibili:
Snom serie 3xx/7xx – FW >= 8.7.5.x
Samsung serie SMTi
Yealink T46 e T48 (supporto fine Q4/2015)
Vantaggi: essere PBX indipendente, spesso si tratta dell’unico modalità di implementazione CTI in scenari provvisti di PBX senza TSP (es. Swyx, Wildix, 3CX)

## Slide 14: TSP - Installazione
Installazione ECSTA (per PBX)
Download pacchetto da www.estos.it/supporto/area-download
Esecuzione del setup appropriato (32 o 64bit)
Selezione Indirizzo IP PBX
Selezione interni da controllare
Operativo
Installazione ECSTA for SIP Phones
Download pacchetto da www.estos.it/supporto/area-download
Esecuzione del setup uaCSTA_Server
Inserimento IP dei telefoni (o Broadcast) e push configurazione + reboot
Esecuzione del setup ECSTAforSIPPhones appropriato (32 o 64bit)
Selezione Indirizzo IP uaCSTA_Server (solitamente localhost)
Selezione interni da controllare
Operativo

## Slide 15: TSP – Aspetti particolari
Location / Regular Expressions
Permette di formattare i numeri in supercanonico o manipolarli tramite Espressioni Regolari
Inutile se utilizzato in congiunzione con ProCall Enterprise (la formattazione viene eseguita da quest’ultimo)
Utile se lo strato TAPI verrà utilizzato da altre applicazioni TAPI-compliant (es. Voxtron)

## Slide 16: TSP – Aspetti particolari
Multi Istanza
Permette di istanziare più volte lo stesso TSP, controllando di fatto multipli PBX monomarca.
Accedere al Pannello di gestione TAPI tramite il tool «Phone Driver Option Advanced» (installato contestualmente a ECSTA)
Cliccare su Add. Selezionare l’ECSTA desiderato.
Il software ci informa che il driver è già installato e ci chiederà se desideriamo aggiungere un’ulteriore istanza. Confermiamo e configuriamo la nuova istanza come di consueto (IP, interni, etc)

## Slide 17: TSP – Aspetti particolari
MultiLine TAPI Driver - Schema

## Slide 18: TSP – Aspetti particolari
MultiLine TAPI Driver
È un TSP 32/64 bit presente all’interno della directory «Addons» di ProCall Enteprise. Esso è un TSP a tutti gli effetti con la particolarità di connettersi a un server di ProCall Enterprise anziché a un PBX.
Gli scopi sono molteplici:
Sopperire alla limitazione di molti TSP dei Vendor che prevedono unicamente la monoistanza (es. Selta) o pongono dei limiti di licensing
Concentrare su unico server ProCall Enterprise il journaling di molteplici server
Utilizzare, su più server, un unico strato TAPI
Eseguire il file «UCServer_MultilineTapiDriver_it» presente sotto la cartella «Addons» nell’archivio zip di ProCall Enterprise
Inserire l’host/IP del Server di ProCall Enterprise
Inserire le credenziali Amministrative del server di ProCall Enterprise
Selezionare gli interni che si vogliono controllare.

## Slide 19: ProCall Enterprise - UCServer

## Slide 20: PCE5 - Schema

## Slide 21: Requisiti di Sistema – ProCall Enterprise
Server Systems
  Windows Server 2008 (x86/x64)
  Windows Server 2008 R2
  Windows Server 2012
  Windows Server 2012R2
Client Systems
  Microsoft Windows 7 SP1 (x86/x64)
  Microsoft Windows 8/8.1 (x86/x64)
  Windows 10 (x86/x64)
  Apple OSX 10.6.8 or higher
  iOS 7.x or higher
  Android 4.0 or higher
Optional Environment
  Microsoft Hyper-V
  Microsoft Exchange from 2003
  VMWare from Version 4.5
  Microsoft Active Directory
  Citrix XenApp

## Slide 22: PCE5 - Contenuti Archivio
ProCallEnterprise5.x.xx.xxxxx.zip contiene:
UCServer_it.msi -> Installer componente Server
UCClient_it.msi -> Installer componente client
Addons
  UCServer_ActiveDirectoryTools_it -> Estensione Schema e Snapin Aggiuntivo per MS AD
  UCServer[EWS|MAPI]CalendarReplicator_it.msi -> Connettore per sync calendari server-side con Microsoft Exchange
  UCServer_WebService_it.msi -> WebApp per collegamento client ProCall Mobile e ProCall for Mac
  UCServer_[SIP|XMPP]_Proxy_it.msi -> Proxy SIP/XMPP per Federation

## Slide 23: PCE5 - Installazione Step by Step
Manuale di installazione PDF a corredo del corso

## Slide 24: PCE5 - Dominio Presence
All’interno di ProCall Enterprise, gli utenti sono utenti SIP.
Pertanto sono identificati con la nomenclatura nomeutente@dominio.it.
Il dominio di presence viene quindi utilizzato anche per l’identificazione univoca degli utenti interni. Motivo per cui esso è l’unico parametro non modificabile al di fuori del Wizard di installazione dello UCServer.
È possibile modificarlo in un secondo tempo, eseguendo il wizard «UCServer Server Setup». Il disservizio sarà, però, la perdita di tutte le configurazioni relative agli utenti (Permission, Elenco preferiti, Autorizzazioni Federation, etc)

## Slide 25: PCE5 - Database Journal
Di default, il journal e gli altri storici UCServer (Chat, Appuntamenti, etc) sono memorizzati in formato MDB (MS Access) versione 2000.
Il formato non è dei migliori e presta il fianco a grossi problemi di latenza e consistenza dei dati quando la dimensioni di tali file supera i 250MB.
Il consiglio, quindi, è di utilizzare il formato Database SQL. Esso permette di scrivere le informazioni di cui al primo paragrafo, su un Microsoft SQL Server (2005 e superiori, anche Express) chiedendo unicamente il nome di uno Schema e le credenziali necessarie per scrivervi. È inoltre un prerequisito necessario per l’installazione di ProCall Analytics 2.

## Slide 26: PCE5 - Amministrazione Utenti AD
Oltre alla gestione Utenti locale. ProCall Enterprise è in grado di agganciarsi al server LDAP di Microsoft Active Directory per autenticare gli utenti.
È necessario avere a disposizione l’hostname di uno dei Domain Controller dell’infrastruttura insieme a delle credenziali con permessi in scrittura sugli oggetti Users, Groups e Computers che si intende utilizzare all’interno di ProCall enterprise.
Le credenziali andranno specificate con la sintassi utente@nomedomino.local e relativa password.
Il pulsante «Avanzate» permette operazioni ulteriori come:
La specifica di una BaseDN di partenza per il sync degli oggetti AD (utile quando si ha a che fare con una Foresta AD complessa)
La verifica della mappatura dei campi AD <-> ProCall
L’abilitazione o meno della scrittura dei campi anagrafici AD da parte di ProCall Enterprise.

## Slide 27: PCE5 - Amministrazione Utenti AD
Non è possibile utilizzare meccaniche di autenticazione miste locale-AD
Gli «ActiveDirectoryTools» presenti nel pacchetto di installazione di ProCall Enterprise aiutano l’admin a gestire gli utenti PCE:
Espandono lo schema LDAP di AD inserendo quindi in campi riservati le informazioni anagrafiche e di autenticazione
Aggiungono uno Snap-In all’interno delle proprietà Utente e Computer di AD in modo da configurare le proprietà degli utenti ProCall direttamente dal pannello «Active Directory Users and Computers»
Tale pacchetto è totalmente facoltativo e non inficia la possibilità di beneficiare del single-signon con AD.

## Slide 28: PCE5 - Permissions/Autorizzazioni
Le autorizzazioni sono quelle impostazioni che definisco quante e quali informazioni l’utente ProCall A possa vedere dell’utente ProCall B
Esse sono definite in quattro macro livelli:
Pubblico (solo presence e i principali dati anagrafici)
Business (Pubblico + chiamate in corso e appuntamenti)
Team (Business + pickup sull’utente remoto)
Privato (Team + modifica presence e impostazione deviazioni)
Tali autorizzazioni sono impostabili in quattro diverse posizioni
Globalmente -> Valgono per tutti gli utenti ProCall
Gruppo -> solo per gli appartenenti al gruppo (anche AD)
Capogruppo -> solo da parte del capogruppo nei confronti dei membri
Adhoc -> solo da parte dell’utente concedente all’utente concesso

## Slide 29: PCE5 - Permissions/Autorizzazioni
È possibile inibire gli utenti alla concessione di permessi specifici ad altri utenti selezionando il menu Strumenti -> Servizi Principali dal pannello di Amministrazione UCServer

## Slide 30: PCE5 - Federation
Per Federation intendiamo lo scambio di informazioni di Presence e di messaggi di testo attraverso piattaforme eterogenee.
La Federation è supportata da ProCall Enterprise grazie a due protocolli:
SIP/SIMPLE (ProCall, MS Lync, etc)
XMPP (Google Talk, Cisco Jabber, etc)

## Slide 31: PCE5 - Federation SIP/SIMPLE
Essa viene stabilita in due modalità
Servizio di Federation (deprecated)
Si tratta di un servizio di Interscambio Presence hostato presso il nostro datacenter in Germania. Esso è utilizzabile unicamente dai server PCE5.
È necessario registrarsi sul sito www.ngn21.com (in tedesco) e inserire il dominio di presence desiderato. Il servizio vi chiederà di verificare la bontà della richiesta:
Inserendo una stringa specifica nel sorgente HTML della homepage del dominio
Creando uno specifico record A (DNS) del dominio
Verranno fornite delle credenziali. Esse andranno riportate nella configurazione dello UCServer e, dopo un riavvio del servizio, PCE5 sarà in grado di interagire con i contatti a loro volta utilizzanti il Servizio di Federation.

## Slide 32: PCE5 - Federation SIP/SIMPLE
Vantaggi:
Semplice da configurare
È necessaria unicamente una connessione sulla 5061/TCP in uscita verso l’hostname «federation.ngn21.com»
Immediato accesso a tutti gli altri utenti ProCall
Svantaggi:
Limitato agli utenti ProCall

## Slide 33: PCE5 - Federation SIP/SIMPLE
Open Federation
La Open Federation SIP/SIMPLE fa sì che venga aperto sulla macchina UCServer una porta (la 5061/TCP) che dovrà essere accessibile dall’esterno.
L’hostname/IP pubblico dovrà poi essere raggiungibile dall’esterno tramite un record DNS di tipo SRV con la seguente sintassi:
_sipfederationtls._tcp.dominio.it
L’uso di un certificato SSL è consigliato.
Vantaggi:
Flessibile e interpiattaforma
È l’implementazione standard della Federation SIP/SIMPLE
Svantaggi:
Necessario poter accedere al DNS e ai Firewall aziendali

## Slide 34: PCE5 - Federation XMPP
Open Federation
La Open Federation XMPP richiede che venga aperto sulla macchina UCServer una porta (la 5269/TCP) che dovrà essere accessibile dall’esterno.
L’hostname/IP pubblico dovrà poi essere raggiungibile dall’esterno tramite due record DNS di tipo SRV con la seguente sintassi:
_xmpp-server._tcp.dominio.it
_xmpp-client._tcp.dominio.it
L’uso di un certificato SSL è consigliato. È necessario inoltre specificare, grazie al menu «Permessi di Dominio» che il dominio azienda.it che desideriamo raggiungere via XMPP è appunto un dominio XMPP.
Vantaggi:
Flessibile e interpiattaforma
È l’implementazione standard della Federation XMPP
Permette la chat con gli utenti Google Talk (finchè dura)
Svantaggi:
Necessario poter accedere al DNS e ai Firewall aziendali

## Slide 35: PCE5 - Federation Proxying
SIP Proxy e XMPP Proxy
Sono due pacchetti presenti all’interno della cartella «Addons» e permettono la messa in sicurezza dell’apertura delle porte TCP pubbliche dei servizi di Federation di entrambi i protocolli.
È sufficiente installare il pacchetto sulla macchina (tipicamente in DMZ) che si vuole sia esposta alla rete pubblica e specificare, durante la configurazione, un nome utente e una password.
Tali nome utente e password saranno utilizzati all’interno della configuration Federation del pannello Amministrazione UCServer

## Slide 36: ProCall Enterprise - Client

## Slide 37: PCE5 - Installazione client manuale
È sufficiente eseguire il file UCClient_it.msi sulla workstation di riferimento.
Sarà eseguito un wizard di configurazione in cui inserire i parametri necessari:
Server (utilizzando un IP/Hostname Statico oppure il record DNS SRV _ctiserver._tcp.dominio.local )
Credenziali
Se l’opzione «Permetti agli utenti di configurare il proprio profilo» è abilitata (lato server) durante il wizard sarà possibile modificare anche i dati anagrafici e le associazioni interno dell’utente. Altrimenti sarà necessario inserire le credenziali di amministratore UCServer.
Il client ProCall 5 Enterprise gestisce sia l’integrazione su installazioni MS Office a 32 che 64bit

## Slide 38: PCE5 - Installazione tramite UCServer
In caso di integrazione con Active Directory, è possibile «pushare» l’installazione client sulle workstation tramite un piccolo servizio chiamato «Update Service»
Dall’elenco «Computer» selezionate una o N postazioni e, dal menu contestuale, «Installa Software»
Durante un breve wizard vi verranno
chieste le credenziali amministrative con
permessi sulla singola workstation. Il
software pusherà l’installer nella condivis-
ione «Admin$» della WS quindi accertarsi
dell’eventuale disattivazione del serivizio
o di problemi di risoluzione/firewalling.

## Slide 39: PCE5 - Installazione tramite MS GPO
Innanzitutto è necessario preparare il pacchetto all’installazione eseguendo, da riga di comando
msiexec /a UCClient_it.msi
A questo punto, dal pannello «Active Directory Users and Computers» evochiamo il menu contestuale sulla OU che ci interessa (contenente utenti o computer) -> All Tasks -> Resultant Set of Policies.
Se non è già presente, verrà generata una policy di default seguendo i template già presenti. Una volta aperto il pannello riepilogativo della policy facciamo tasto destro su «Computer» o «Users» -> Properties -> Selezioniamo la policy -> Edit
Nel nuovo pannello di Edit Policy che si aprirà, all’interno dell’elemento Computer Configuration -> Software Settings -> Software installation potremo aggiungere il pacchetto MSI configurato all’inizio della procedura.
In questo modo AD provvederà in autonomia a pushare l’installer sulle WS

## Slide 40: PCE5 - Installazione tramite MS GPO
Vantaggi:
Indipendente dallo stato di disponibilità della singola WS
Facile da gestire per l’Admin dell’azienda
Svantaggi:
Richiede un’infrastruttura logica complessa e ben manutenuta

## Slide 41: PCE5 - Profili
I Profili di ProCall Enterprise (associabili ai singoli utenti) sono una serie di impostazioni normalmente deputate alla configurazione client-side che è possibile pushare server-side.
Essi includono le funzionalità seguenti:
Fino a 3 Tab aggiuntivi con del contenuto Web a scelta (IE rendering)
Policy di configurazione client-side
Fax Integration (non disponibile in Italia al momento)
Ogni policy è corredata di descrizione, tra le più utilizzate spiccano
HotKey binding: assegnazione server-side dei pulsanti hotkey
Window URL Extension: estensione della finestra di chiamata tramite pagine HTML
Disabilitazione pulsanti Impostazioni/Login
Una volta modificato un Profilo, le impostazioni saranno attive a partire dal login successivo della singola Workstation.

## Slide 42: PCE5 - Operazioni Base
Oltre alle funzioni classiche presenti nel client ProCall Enterprise poniamo l’accento su alcuni elementi.
Desktop Sharing
È una funzionalità attiva di default, è sviluppato internamente da estos ed è disponibile unicamente fra utenti di ProCall Enterprise locali.
Essa stabilisce una connessione client-to-client (quindi è necessaria visibilità diretta) sulle seguenti porte:
7231 | TCP | In |  | EDeskShareService.exe (RTSP)
7231 | TCP | Out |  | EDeskShare.exe (RTSP)
7500-7700 | UDP | in/out |  | EDeskShare.exe (RTP-/RTCP) screen content & control

## Slide 43: PCE5 - Operazioni Base
Shortcuts
Funzionalità inserita di recente che permette una mappatura di scorciatoie da tastiera sulla quasi totalità delle funzioni di ProCall Enterprise. È configurabile lato client.

## Slide 44: PCE5 - Operazioni Base
Risultati Ricerca/Parametri Ricerca
Possibilità di personalizzare quali campi anagrafici ProCall/MetaDirectory debbano essere pubblicati/sfogliati durante le ricerche contatto.
È sufficiente selezionare uno o più campi di interesse, inserire un etichetta ed eventuali formattazioni/azioni. Configurazioni unicamente client-side

## Slide 45: PCE5 - Operazioni Base
Sorgenti Dati
Il client di ProCall è in grado di accedere direttamente a delle sorgenti rubrica.
Le tipologie disponibili sono:
ODBC (comprendente quindi SQL, Excel, CSV)
LDAP (anche MetaDirectory)
Cartelle Outlook (via MAPI)
Lotus Notes
Il tutto viene configurato alla voce Sorgenti Dati lato impostazioni client.
Tali informazioni sono poi salvate nel file locale
%appdata%\estos\ProCall 5\databases.xml

## Slide 46: PCE5 – Integrazione Bluetooth
CSPI – Computer SmartPhone Integration
Il client di ProCall 5 è inoltre in grado di comandare uno o più dispositivi cellulari (smartphone e dumbphone) tramite una connessione client via Bluetooth (>= 2.0). Sono inoltre disponibili la ricerca contatti e la sincronia del journal.
Premesse per l’abilitazione:
Il PC deve possedere un’interfaccia di rete Bluetooth (integrata o esterna) installata e funzionante
Deve essere eseguito il pairing del dispositivo mobile
Il cellulare può essere quindi abilitato dal menu Impostazioni -> Bluetooth

## Slide 47: PCE5 - Tweaks
Configurazioni XML
Tutte le configurazioni client side sono memorizzate nella directory
%appdata%\estos\ProCall 5
E sono (salvo credenziali integrate) replicabili su altre workstation.

## Slide 48: MetaDirectory & CEBP

## Slide 49: CEBP – Significato e opportunità
CEBP significa Communication Enabled Business Processes. Ovvero, superando gli acronimi commerciali, la possibilità di rendere possibile, per le applicazioni CRM/ERP/Gestionali del client, l’interazione con il mondo comunicativo e, in primis, con gli eventi generati dal PBX.
All’interno dell’ecosistema estos il CEBP è raggiunto solitamente in tre fasi in ordine di importanza:
Importazione anagrafiche all’interno di MetaDirectory
Personalizzazione delle interfacce (Finestra di chiamata)
ClickToCall dalle interfacce del CRM/ERP/Gestionale
La flessibilità di personalizzazione di ProCall Enterprise è la vera punta di diamante della soluzione. Nessun’altra soluzione sul mercato, ad oggi, è in grado di fornire spazi di manovra equivalenti.

## Slide 50: MetaDirectory – Schema

## Slide 51: MetaDirectory – Installazione
Manuale di installazione PDF a corredo del corso

## Slide 52: MetaDirectory – Importazione Rubriche
Manuale di installazione PDF a corredo del corso

## Slide 53: MetaDirectory – Descrizione
MetaDirectory è un server LDAP compliant v2/v3.
Questo significa che qualunque client LDAP è in grado di accedere alle informazioni contenute all’interno di MetaDirectory (applicazioni, dispositivi, PBX, etc).
I punti di forza di MetaDirectory sono:
Bassi requisiti HW
Basso impatto prestazionale
Supporto certificato fino a 1.000.000 di record per server
Esposizione su protocolli standard (LDAP/HTTP)
Possibilità di riesportazione dati importati (AD, CSV, XML)

## Slide 54: MetaDirectory – Tweak
Replicazione a «trigger»
Ogni replicatore è un eseguibile a se presente nella directory di installazione di MetaDirectory.
Se tale replicatore viene eseguito, da riga di comando, ponendo come parametro il file XML di configurazione del replicatore (presenti sotto config/nomereplicatore.repxml) la replicazione verrà scatenata.
Ciò significa che è possibile, per il system integrator, eseguire una replica «on demand»
Esempio
%installdir%\ODBCReplicator.exe %installdir%\config\Replicatore.repxml

## Slide 55: MetaDirectory – Tweak
Replicazione a «trigger»
Ogni replicatore è un eseguibile a se presente nella directory di installazione di MetaDirectory.
Se tale replicatore viene eseguito, da riga di comando, ponendo come parametro il file XML di configurazione del replicatore (presenti sotto config/nomereplicatore.repxml) la replicazione verrà scatenata.
Ciò significa che è possibile, per il system integrator, eseguire una replica «on demand»
Esempio
%installdir%\ODBCReplicator.exe %installdir%\config\Replicatore.repxml

## Slide 56: MetaDirectory – Tweak
Personalizzazione schema LDAP 1/2
Tramite alcuni file di configurazione di MetaDirectory è possibile modificare i campi che vengono esposti dal server LDAP. La funzionalità è molto utile quando si ha a che fare con delle situazioni «rigide» in cui il client LDAP richiede tassativamente dei campi come «cn» o «uid».
Ogni template di esposizione ha un suo file corrispondente nella directory (server) C:\Programmi\estos\MetaDirectory\config\default\nomefile.termxml
Arrestate il servizio MetaDirectory
Fate una copia del file e rinominatela a piacere (esposizionecustom.termxml)
A quel punto modificare il file con le possibilità seguenti:

## Slide 57: MetaDirectory – Tweak
Personalizzazione schema LDAP 2/2
Mappatura displayName su un campo custom “SAMAccountName”
<QueryFilterMapping>
<String Key="SAMAccountName">displayName</String>
</QueryFilterMapping>
Mappatura del campo SAMAccountName (su displayName) come campo di ricerca da parte di un client LDAP
<QueryAttributeMapping>
<String Key="SAMAccountName">displayName</String>
</QueryAttributeMapping>
Mappatura del campo custom SAMAccountName (su displayName) da utilizzare in visualizzazione
<ResultAttributeMapping>
<String Key="displayName">SAMAccountName</String>
</ResultAttributeMapping>
Una “objectClass” aggiuntiva per gli elementi presenti nell’esposizione LDAP
<AdditionalObjectClasses>
<Class>inetOrgPerson</Class>
</AdditionalObjectClasses>

## Slide 58: PCE5 - Personalizzazione interfacce
Una volta importate le rubriche all’interno di MetaDirectory, tutti i campi disponibili possono essere utilizzati all’interno delle personalizzazioni di ProCall 5 Enterprise client.
Ci sono due modalità di personalizzazione
Editing locale dei template XSLT
Conversation Window Extension

## Slide 59: PCE5 - Personalizzazione interfacce
Editing locale XSLT
All’interno della directory di installazione di PCE client, vi è una cartella «templates» la quale include alcuni file che verranno poi renderizzati da un’istanza di Internet Explorer per produrre la Finestra di Chiamata.
Vantaggi:
Semplicità di personalizzazione
Definizione client per client
Svantaggi:
Definizione client per client
Disponibilità unicamente di dati stringa
Un tutorial completo è presente nel manuale INFO06-Personalizzazione_Bolla
a corredo del corso.

## Slide 60: PCE5 - Personalizzazione interfacce
Conversation Window Extension
Si tratta della possibilità di «agganciare» fino a 3 file HTML in coda al popup. Tale HTML potrà contenere degli oggetti JavaScript descritti singolarmente nell’Help del SDK di ProCall Enterprise scaricabile dall’area download di www.estos.it
Vantaggi:
Personalizzazione senza limiti
Push della personalizzazione server-side e in base ai Profili
Oggetti JavaScript permettono anche di eseguire azioni come Risposta, Inoltro, Digitazione DTMF, etc.
Svantaggi:
Tempo di sviluppo più elevato
Caldamente consigliata un’infarinatura di CSS o la personalizzazione sembrerà graficamente estranea al resto del prodotto.

## Slide 61: PCE5 - Personalizzazione interfacce
Esempi di progetti realizzati:
Ridirezionatore automatico di chiamate in base a campi specifici di MetaDirectory (es. commerciale di riferimento)
Pulsante di inserimento automatico codice commessa via DTMF
Alert di timeout e riaggancio automatico chiamate in base a condizioni determinate dall’amministratore
Tastiera di comando ibrida vTiger/MS Outlook

## Slide 62: Addons

## Slide 63: PCE5 - UC WebService
Lo UCWebService è un’applicazione web per Microsoft IIS che si occupa di tradurre una connessione standard a un server ProCall Enterprise in XML che verrà interpretato da:
ProCall Mobile (per iPhone, iPad e Android)
ProCall for Mac (per Apple OSX 10.6.8 e superiori)
Per l’installazione è necessario eseguire il setup UCWebService_it.msi presente all’interno della cartella «Addons» dell’archivio di ProCall Enterprise.
Per i dettagli dell’installazione consultare il manuale INFO12_Mobile_Service_installation.pdf a corredo del corso.

## Slide 64: PCE5 - ProCall for Mac
Client ridotto di ProCall Enterprise per le piattaforme OSX a partire dalla versione 10.6.8 e superiore.
Scaricabile come pacchetto multilingua
a se stante dalla nostra Area Download
Si connette allo UCServer con le
stesse modalità di ProCall Mobile
Non possiede possibilità
di personalizzazione interfacce

## Slide 65: PCE5 - Addons – Exchange Integration
Normalmente i calendari di MS Outlook vengono sincronizzati client-side e solo per le successive 48h.
È possibile, tramite i pacchetti CalendarReplicator, eseguire il sync in modalità server-to-server
Due modalità
MAPI Replication: Utilizzata da Microsoft Exchange Server 2007 e precedenti. Prevede l’installazione di un client MS Outlook sulla macchina Server ospitante ProCall Enterprise. La configurazione di un profilo Outlook con utenza in grado di visualizzare i calendari degli altri utenti e l’installazione, infine, del pacchetto «UCServer_MAPICalendarReplicator_it.msi»
EWS (Exchange Web Services) Replication: Richiede unicamente l’installazione del pacchetto «UCServer_EWSCalendarReplicator_it.msi» e l’indicazione, in fase di configurazione, di:
Indirizzo «Web» del server Exchange (Servizi OWA)
Credenziali di un utente con permssi di lettura sui calendari di tutti gli utenti

## Slide 66: ProCall Analytics
ProCall Analytics è un’applicazione Web che si occupa da un lato, di interrogare il Journal di ProCall Enterprise e, dall’altro, di fornire statistiche in formato grafico intuitivo.
Per questo motivo i prerequisiti HW/SW sono più elevati:
Un sistema operativo Windows Server (2008, 2008R2, 2012)
Un server Microsoft SQL Server 2008 o 2012 (Express o Enterprise)
Almeno 4GB di RAM (se SQL Server è installato sulla stessa macchina)
È inoltre necessario che lo UCServer scriva le informazioni Journal su MSSQL anziché su formato MS Access.
A corredo del corso è fornito il manuale di installazione dell’applicativo (DOC06)

## Slide 67: TroubleShooting

## Slide 68: PCE5 - Troubleshooting
Strumenti di diagnosi
EPhone
Presente nella directory «SupportFiles» dell’installazione UCServer.
Dialer TAPI con rappresentazione grafica delle funzioni disponibili nel singolo istante chiamata
Portabile
Utile per escludere ogni applicazione TAPI da eventuali problematiche di funzionamento o formattazione.

## Slide 69: PCE5 - Troubleshooting
TAPICaps
Presente nella directory «SupportFiles» dell’installazione UCServer.
Applicazione TAPI in grado di:
Fornire una reportistica delle funzioni TAPI effettivamente esposte dal TSP
Eseguire un trace TAPI di un singolo interno per verificare eventi e campi compilati
Portabile
Log TAPICaps richiesti da estos in caso di ticketing su ECSTA

## Slide 70: PCE5 - Troubleshooting
Il client non si connette
Verificare risolvibilità hostname Server (broadcast NetBIOS non è derimente)
Verificare raggiungibilità di rete Server porta 7222/TCP (telnet)
Verificare autenticazione
Verificare versioning allineato client-server
Il mio interno è nero/non ho un numero di interno
Verificare operatività TSP
Verificare assegnazione corretta Linea-Utente
Il client è estremamente lento in fase di chiusura chiamata o consultazione elenco chiamate
Verificare dimensione Journal (default: %installdir%\database\)

## Slide 71: PCE5 - Migrazione
Passi per la migrazione/backup di un software estos
Stop servizi su macchina sorgente (panello Servizi di Windows)
Copia/backup delle cartelle «database» e «config» presenti nella directory di installazione
Installazione ex novo su macchina destinazione (non serve configurare)
Stop servizi su macchina destinazione
Sovrascrittura delle cartelle «database» e «config» con quelle salvate al punto 2
Riavvio dei Servizi
(se necessario) invio a support@estos.it di Codici licenza e nuovo HWID per la riattivazione licenze (fino a 2 riattivazioni)
NB: in caso di replicatori ODBC di MetaDirectory, accertarsi di ricrearli sulla macchina destinazione con le medesime opzioni (Etichetta, autenticazioni, etc)

## Slide 72: Quiz time!

## Slide 73: Grazie per la vostra partecipazione